## Slide 1
Corso di
INQUINAMENTO E PROTEZIONE AMBIENTALE
Stefano Dumontet/Vincenzo Pasquale

## Slide 2
INQUINAMENTO DEI SUOLI DA IDROCARBURI
Dottor Dario Monaco
Ph. D.
dario.monaco@uniparthenope.it
Martedì 17/05/2016

## Slide 3
INDICE
Brevissima introduzione
Idrocarburi ed ambiente
Interazione suolo ed idrocarburi
IPA (idrocarburi policiclici aromatici)
Vapor intrusion

## Slide 4
TRECCANI
IDROCARBURI. - Composti risultanti dalla combinazione di carbonio e d'idrogeno. Sono considerati come le sostanze fondamentali da cui si possono far derivare tutti gli altri prodotti organici … l'idrocarburo più semplice è il metano (CH4) … e poiché il carbonio, possiede la tendenza a legarsi direttamente con sé . . . gli HCs formano lunghe e più o meno ramificate catene, ovvero molecole.
A seconda della natura e della struttura del concatenamento, gli HCs possono essere variamente classificati e presentano differenti particolarità di contegno chimico. Una fondamentale divisione si ha fra idrocarburi a catena aperta ed idrocarburi a catena chiusa o ciclici.

## Slide 5
Perché siamo così interessati agli idrocarburi?
Le miscele di idrocarburi estratte dal petrolio ed elaborate costituiscono:
la fonte di energia più importante;
sono i prodotti di partenza per la fabbricazione di prodotti chimici come plastiche, lubrificanti, coloranti, farmaci, di esplosivi, di insetticidi, ecc.;
Facili da gestire e relativamente economici da "produrre" ;
Hanno un valore quotato in borsa…

## Slide 6
Perché siamo così interessati agli idrocarburi?

## Slide 7
INDICE
Brevissima introduzione
Idrocarburi ed ambiente
Interazione suolo ed idrocarburi
IPA (idrocarburi policiclici aromatici)
Vapor intrusion

## Slide 8
Gli idrocarburi, come il carbone, appartengono alla categoria delle risorse fossili non rinnovabili. La loro quantità complessiva è stabilita dalle vicende geologiche del passato, i consumi mondiali annuali, attualmente sono circa:
30 miliardi di barili di petrolio
150 miliardi di metri cubi di gas.

## Slide 9
OIL SPILL
Con il termine anglosassone «oil spill» si intende uno sversamento di petrolio nell’ambiente, dovuto perlopiù ad un incidente industriale o navale.

## Slide 10
OIL SPILL

## Slide 11
OIL SPILL

## Slide 12
OIL SPILL

## Slide 13
OIL SPILL

## Slide 14
OIL SPILL

## Slide 15
OIL SPILL

## Slide 16
OIL SPILL
Spill / Tanker | Location | Date | Barrels (thousands)
Kuwaiti oil fires | Kuwait | January 16, 1991 -November 6, 1991 | 1 000 000
Kuwaiti oil lakes | Kuwait | January 1991 - November 1991 | 25 000-50 000
Lakeview Gusher | United States, Kern County, California | March 14, 1910 –September 1911 | 9 000
Gulf War oil spill | Kuwait, Iraq, and the Persian Gulf | January 19, 1991 -January 28, 1991 | 6 000–8 000
Deepwater Horizon | United States, Gulf of Mexico | April 20, 2010 – July 15, 2010 | 5 000
Ixtoc I | Mexico, Gulf of Mexico | June 3, 1979 – March 23, 1980 | 3 520
Atlantic Empress / Aegean Captain | Trinidad and Tobago | July 19, 1979 | 2 105
Fergana Valley | Uzbekistan | March 2, 1992 | 2 090
Nowruz Field Platform | Iran, Persian Gulf | February 4, 1983 | 1 907
ABT Summer | Angola, 700 nmi offshore | May 28, 1991 | 1 907
Castillo de Bellver | South Africa, Saldanha Bay | August 6, 1983 | 1 848
Amoco Cadiz | France, Brittany | March 16, 1978 | 1 635

## Slide 17
Gli idrocarburi possono essere classificati in diversi modi, vediamo come suddividerli in base al numero di atomi di Carbonio, e dunque al "peso"
Idrocarb. LEGGERI ricadono tipicamente nel range C3–C12, tra questi citiamo la benzina per automobili e la benzina per aerei. In questo range, le molecole inquinanti maggiormente ricercate sono i BTEX (benzene, toluene, ethylbenzene, and xylenes);
Idrocarb, MEDI sono tipicamente nel range C10–C26, tra questi citiamo il kerosene, il combustibile per i jet ed il diesel;
Idrocarb. PESANTI sono composti con un numero ≥ a C26, tra questi citiamo gli oli motore, oli lubrificanti, oli nautici ecc.

## Slide 18
FINGERPRINT
Parole chiave: oneri di bonifica, responsabilità degli sversamenti, età della contaminazione, riconoscimento del prodotto sversato, conoscenza del comportamento…

## Slide 19
INDICE
Brevissima introduzione
Idrocarburi ed ambiente
Interazione suolo ed idrocarburi
IPA (idrocarburi policiclici aromatici)
Vapor intrusion

## Slide 20
L’inquinamento del suolo può essere definito come un’alterazione dei complessi equilibri che troviamo in esso, causata dall’apporto di sostanze estranee al suolo stesso o da sostanze «naturali» ma in dosi eccessive.
I problemi di inquinamento del suolo rispecchiano il duplice effetto:
di modificazione delle caratteristiche proprie del suolo (fertilità, tessitura…)
di trasmissione e trasporto degli inquinanti nelle acque sotterranee, nella catena alimentare, in particelle aero disperse.
Ground Water
Biodiversity
Open Water
Air
Biomass Production
(e.g. food chain)
Human Health
W.E.H. Blum, 2004
SOIL

## Slide 21
La contaminazione può avvenire sostanzialmente in 3 modi:
Sversamento volontario/accidentale di inquinanti sul suolo
Introduzione dei contaminanti direttamente nel sottosuolo (serbatoi carburanti)
Ricaduta atmosferica (IPA, Diossine ecc)
Il loro effetto, il loro destino e dunque la loro «vita» dipende da numerose caratteristiche, tra cui ricordiamo:
pH del suolo
Polarità/solubilità inquinante
Fattori meteoclimatici
Azione antropica
% componente organica suolo
Concentrazione inquinante
Tessitura del suolo
«Vitalità» del suolo

## Slide 22
Presenza e mobilità nell’ambiente
Ciascuna miscela idrocarburica (es. greggio, diesel, benzina, JP4, ecc.) è composta da un numero variabile di sostanze organiche aventi distinte caratteristiche chimico-fisiche, con particolare riferimento alla densità e solubilità. I processi di trasporto e di degradazione a cui le miscele idrocarburiche sono sottoposte dipendono dunque dalle caratteristiche del sito e da quelle della miscela idrocarburica.
Solitamente, per ogni composto, all’aumentare delle dimensioni della catena diminuisce la solubilità in acqua e la volatilità.

## Slide 23
Presenza e mobilità nell’ambiente
Ad esempio, a seguito di uno sversamento di una miscela di idrocarburi sul suolo, i vari componenti della miscela potranno percorrere la matrice suolo con tempi diversi, a causa della differente reattività che ciascun componente può avere nei confronti del suolo stesso. Tale fenomeno può pertanto provocare una variazione nella composizione della miscela seguendo il profilo verticale del suolo.

## Slide 24
Il comportamento e dunque il destino degli inquinanti dipendono dai fattori prima elencati e dalla loro localizzazione relativa alla falda acquifera; guardiamo lo schema sulla sinistra.
Immaginando il percorso di una miscela idrocarburica lungo il profilo del suolo, vedremo una serie di fenomeni concomitanti:
Eventuali molecole leggere potranno evaporare e diffondersi in fase vapore attraverso gli interstizi del suolo
La frazione più solubile in acqua inizierà ad interagire con l’acqua interstiziale della zona vadosa diffondendosi maggiormente nel suolo

## Slide 25
La frazione meno solubile e meno volatile (molecole più pesanti) continuerà a percolare nel suolo raggiungendo la frangia capillare e talvolta superandola fino a raggiungere la roccia madre al di sotto della falda
Questo fenomeno avviene solo qualora si verifichino le giuste condizioni . . .
roccia madre

## Slide 26
NAPL (Non Aqueous-Phase Liquid)
Vediamo dunque il fenomeno appena descritto:
Se la concentrazione del contaminante riscontrata analiticamente nel suolo saturo (falda) risulta maggiore del limite di solubilità della molecola analizzata, allora…….
  ….. IL CONTAMINATE SI PRESENTA IN FASE LIBERA, ovvero come liquido disciolto.
In funzione della entità dello sversamento di inquinanti nel terreno, della natura del contaminante e della natura del sottosuolo, il prodotto libero può essere rilevato nello strato insaturo o nello strato saturo.

## Slide 27
1. il contaminante rimane nella zona insatura di terreno con formazione di una fase costituita da prodotto libero (NAPL);
2. il contaminante si muove in direzione verticale fino al raggiungimento della tavola d’acqua, dove, essendo caratterizzato da densità inferiore rispetto all’acqua, galleggia sulla tavola formando uno strato di prodotto libero, o “pancake” (LNAPL);
3. il contaminante si muove in direzione verticale attraversando la zona insatura di terreno, raggiunge la tavola d’acqua, e, essendo caratterizzato da densità maggiore rispetto all’acqua, attraversa la zona satura di terreno e infine si deposita sul fondo della falda dove forma una pozza (pool) di prodotto libero (DNAPL).
In particolare, con riferimento allo schema riportato in Figura, si possono avere le seguenti situazioni:

## Slide 28
Nel caso di DNAPL, i contaminanti possono migrare solo a seguito della loro ripartizione in fase liquida, con successiva migrazione e volatilizzazione in falda.
Nel caso di LNAPL, i contaminanti possono migrare a seguito della loro ripartizione in fase liquida, con successiva migrazione in falda, o in fase vapore, con successivo trasporto fino al piano campagna.

## Slide 29
INDICE
Brevissima introduzione
Idrocarburi ed ambiente
Interazione suolo ed idrocarburi
IPA (idrocarburi policiclici aromatici)
Vapor intrusion

## Slide 30
IdrocarburiPolicicliciAromatici (IPA)
Gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) sono composti organici la cui struttura è caratterizzata dalla fusione di due o più anelli aromatici. Possono derivare da sorgenti naturali (microrganismi, piante, incendi) ma la principale sorgente è di origine antropica:
la combustione incompleta degli idrocarburi.
Nelle aree urbane la fonte principale di idrocarburi policiclici aromatici è rappresentata dagli scarichi autoveicolari.
Gli IPA sono comuni inquinanti dell’atmosfera e, in alcune città, sono fortemente implicati in disturbi della salute della popolazione.
Gli anelli aromatici condensati, sono uniti tra loro non mediante un legame semplice (come nel caso dei PCB) ma perché condividono un lato dell’anello.
All’aumentare del numero di anelli benzenici aumenta il numero dei possibili composti:
n.ro anelli benzenici n.ro di idrocarburi possibili
5 22
6 88
7 333
8 1448
IPA

## Slide 31
Ovviamente non tutti questi composti sono presenti nell’ambiente in quantità rilevanti, o comunque tali da poter essere considerati degli inquinanti.
L’ EPA (Environmental Protection Agency) ha inserito ben 16 IPA nella lista dei “priority polluttants” di cui alcuni in figura.
I gas ed il particolato emessi dagli scarichi degli autoveicoli a motore diesel, che recentemente sono stati indicati come “probabili cancerogeni per l’uomo” contengono non solo IPA, ma anche alcuni composti derivati che presentano il gruppo nitro, NO2, come sostituente.
Questi composti sono ancora più cancerogeni degli IPA corrispondenti.
E’ stato inoltre dimostrato che gli IPA si possono combinare con l’acido nitrico dello smog fotochimico. Due esempi sono rappresentati di seguito.

## Slide 32
In realtà gli IPA sono ubiquitari!!
Data la stabilità della loro struttura, in atmosfera questi composti si trovano principalmente nel materiale particellare: benché essi vengano emessi in fase vapore, a causa della loro bassa tensione
di vapore, condensano rapidamente e si
adsorbono sulle particelle carboniose.
Pertanto li troviamo nelle acque e nei
suoli da cui provengono per caduta del
particolato atmosferico.
Importante è la contaminazione del suolo, in ambiente urbano ed in prossimità delle industrie.
Gli IPA si sciolgono facilmente nei grassi e vengono assorbiti per via polmonare, intestinale e attraverso la pelle. L’assorbimento “tipo” di IPA per un americano medio non fumatore, è di 3,12 microgrammi (µg) al giorno. Esso avviene per oltre il 96% tramite il cibo per circa l’1,5% dall’aria e lo 0,2% dall’acqua. (dati Arpa Veneto)
IPA Nativi | Valore (mg/kg) | D.Lgs. 152/06 Colonna A (mg/Kg)
Naftalene | 1,06 | ----
Antracene | 2,29 | ----
Fluorantene | 51,5 | ----
Pirene | 32,6 | 5
Benzo(a)Antracene | 12,6 | 0,5
Crisene | 13,9 | 5
Benzo(b)Fluorantene | 19,0 | 0,5
Benzo(k)Fluorantene | 6,26 | 0,5
Benzo(a)Pirene | 12,9 | 0,1
Indeno(1,2,3-c,d)Pirene | 13,3 | 0,1
Dibenzo(a,h)Antracene | 1,98 | 0,1
Benzo(g,h,i)Perilene | 12,1 | 0,1
Dibenzo(a,l)Pirene | 4,20 | 0,1
Dibenzo(a,e)Pirene | 1,41 | 0,1
Dibenzo(a,i)Pirene | 0,81 | 0,1
Dibenzo(a,h)Pirene | 0,28 | 0,1
Totale Colonna A | 131 | 10

## Slide 33
Sono molecole generalmente derivate dalla combustione degli idrocarburi.
Il meccanismo è alquanto complesso; esso è dovuto principalmente alla ripolimerizzazione di frammenti di idrocarburi che si formano durante il processo di craking, vale a dire la frammentazione delle molecole del combustibile. La reazione di ripolimerizzazione avviene soprattutto in condizioni di carenza di ossigeno
Formazione degli IPA

## Slide 34
Gli Idrocarburi Policiclici Aromatici sono assorbiti dall’organismo umano per via inalatoria, gastrointestinale e cutanea; la loro biotrasformazione avviene in diversi organi, in particolare nel fegato, seguito da polmoni, intestino, cute (soprattutto a livello dell’epidermide) e reni.
Gli enzimi coinvolti sono soprattutto ossigenasi a funzione mista (OFM), tra cui alcuni isoenzimi della famiglia dei Citocromi P450, che agiscono principalmente sulle regioni ad alta densità elettronica e sulle regioni angolari, dette BAY REGION, derivanti dalla fusione di almeno tre anelli aromatici.
Metabolismo e Tossicità degli IPA

## Slide 35
Le ossigenasi a funzione mista (OFM), in presenza di NADH o NADPH e ossigeno, convertono gli IPA nei rispettivi epossi-derivati, i quali reagiscono in minima parte col DNA, ma fungono da substrato per le
epossido idrolasi che formano diidrodioli.
I diidrodioli, possono a loro volta essere ossidati a dioloepossidi.
Questi sono estremamante instabili e possono essere idrolizzati a tetroli in grado di legarsi al DNA, all’albumina e all’emoglobina.

## Slide 36
INDICE
Brevissima introduzione
Idrocarburi ed ambiente
Interazione suolo ed idrocarburi
IPA (idrocarburi policiclici aromatici)
Vapor intrusion

## Slide 37: Per VAPOR INTRUSION si intende la migrazione di sostanze volatili dal sottosuolo all’ interno di ambienti confinati in diverse tipologie di edifici. Le specie chimiche volatili presenti nei rifiuti interrati, nel suolo saturo o insaturo contaminato possono migrare e raggiungere gli edifici sovrastanti alterando la qualità dell’ aria indoor.

## Slide 38
Gli inquinanti che possono generare il fenomeno in esame sono essenzialmente composti organici, perlopiù della famiglia degli idrocarburi:
  Composti organici volatili (VOC),
  Alcuni composti organici semivolatili (SVOC), ad es. gli IPA
  Alcuni analiti inorganici come il Hg e l’H2S (Idrogeno solforato).
Generalmente, i livelli di concentrazione sono bassi, per cui ad essi può corrispondere un rischio per la salute umana di tipo cronico, dovuto ad una esposizione a lungo termine, ma talvolta, i vapori possono accumularsi raggiungendo livelli di concentrazione tali da comportare:
  rischi per la sicurezza dell’uomo (es. esplosioni)
  rischi acuti per la salute (es. intossicazione)
  problemi estetici (es. cattivi odori)

## Slide 39
Qualora sussista un rischio potenziale per la salute umana a seguito di intrusione di vapori in ambienti confinati, il D.Lgs. 152/06 (testo unico dell’ambiente) prevede il calcolo delle:
Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR) per il suolo saturo ed insaturo, attraverso:
l’applicazione della procedura di Analisi Assoluta di Rischio (AdR), ed il confronto delle CSR calcolate con le concentrazioni analiticamente determinate.
Se quest’ultime risultano inferiori alle CSR allora il suolo e/o la falda non sono contaminati, altrimenti è d’obbligo procedere con la bonifica o la messa in sicurezza del sito.

## Slide 40
L’ANALISI DI
RISCHIO
Diagramma di flusso del modello concettuale per l’intrusione di vapori

## Slide 41
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
dario.monaco@uniparthenope.it