## Slide 1
Teoria dei Segnali
Corso di Laurea:
Scienze Nautiche Aeronautiche e Meteo-Oceanografiche
Anno Accademico: 2022/2023
Crediti: 9 CFU
Docente: Giampaolo Ferraioli

## Slide 2: Sommario
Caratterizzazione sintetica dei Segnali
Durata Temporale
Segnali Periodici

## Slide 3: Caratterizzazione Sintetica dei Segnali
Un segnale può essere descritto completamente mediante una funzione.
In alcuni casi è sufficiente una descrizione sintetica del segnale.
I principali parametri che vengono utilizzati per descrivere sinteticamente un segnale sono:
Durata Temporale
Area e Media Temporale
Energia e Potenza
Tali parametri permettono una ulteriore classificazione dei segnali

## Slide 4: Durata Temporale
La durata temporale DT di un segnale x(t) (o x(n)) è l’intervallo di tempo in cui il segnale x(t) (o x(n)) assume valori non trascurabili
La durata temporale di un segnale permette di classificare i segnali in tre famiglie:
Segnali di durata rigorosamente limitata
Segnali di durata praticamente limitata
Segnali di durata non limitata

## Slide 5: Durata Temporale
Un segnale x(t) si dice di durata rigorosamente limitata se esistono due numeri t1 e t2 con t2>t1, tali che il segnale è identicamente nullo al di fuori dell’intervallo di tempo (t1,t2 )
Si considerano trascurabili solo i valori nulli del segnale
Analogamente si ha per i segnali a tempo discreto:

## Slide 6: Durata Temporale
Alcuni segnali non si annulla identicamente al di fuori di un intervallo, ma decadono asintoticamente a zero.
Tali segnali prendono il nome di segnali di durata praticamente limitata.
Si considerano trascurabili solo i valori al di sotto di una certa soglia
Lo stesso discorso vale per i segnali a tempo discreto

## Slide 7: Durata Temporale
Alcuni segnali non si annulla identicamente al di fuori di un intervallo e non decadono asintoticamente a zero.
Risulta, quindi, impossibile stabilire una soglia per considerare trascurabili alcuni valori rispetto ad altri. Tali segnali prendono il nome di segnali di durata non limitata.
Tutti i valori assunti dal segnale sono considerati non trascurabili
Lo stesso discorso vale per i segnali a tempo discreto
DT=+∞

## Slide 8: Segnali Periodici
Una famiglia particolarmente importante tra i segnali di durata non limitata è quella dei segnali periodici
Un segnale x(t) si dice periodico se esiste un valore T0 tale che:
T0 prende il nome di periodo fondamentale del segnale
Se tale valore non esiste, i segnali si dicono aperiodici