## Slide 1
Radar
Corso di Laurea Magistrale:
Scienze e Tecnologie della Navigazione / Scienze Nautiche, Aeronautiche e Meteo-Oceanografiche
Anno Accademico: 2022/2023
Crediti: 6 CFU
Docente: Giampaolo Ferraioli

## Slide 2: Sommario
Caratterizzazione sintetica dei Segnali
Durata Temporale
Esempi di Segnali
Area e Media Temporale
Energia di un Segnale
Potenza di un Segnale
Operazioni elementari sui segnali

## Slide 3: Caratterizzazione Sintetica dei Segnali
Un segnale può essere descritto completamente mediante una funzione.
In alcuni casi è sufficiente una descrizione sintetica del segnale.
I principali parametri che vengono utilizzati per descrivere sinteticamente un segnale sono:
Durata Temporale
Energia e Potenza
Tali parametri permettono una ulteriore classificazione dei segnali

## Slide 4: Durata Temporale
La durata temporale DT di un segnale x(t) (o x(n)) è l’intervallo di tempo in cui il segnale x(t) (o x(n)) assume valori non trascurabili
La durata temporale di un segnale permette di classificare i segnali in tre famiglie:
Segnali di durata rigorosamente limitata
Segnali di durata praticamente limitata
Segnali di durata non limitata

## Slide 5: Durata Temporale
Un segnale x(t) si dice di durata rigorosamente limitata se esistono due numeri t1 e t2 con t2>t1, tali che il segnale è identicamente nullo al di fuori dell’intervallo di tempo (t1,t2 )
Si considerano trascurabili solo i valori nulli del segnale

## Slide 6: Durata Temporale
Alcuni segnali non si annulla identicamente al di fuori di un intervallo, ma decadono asintoticamente a zero.
Tali segnali prendono il nome di segnali di durata praticamente limitata.
Si considerano trascurabili solo i valori al di sotto di una certa soglia

## Slide 7: Durata Temporale
Alcuni segnali non si annulla identicamente al di fuori di un intervallo e non decadono asintoticamente a zero.
Risulta, quindi, impossibile stabilire una soglia per considerare trascurabili alcuni valori rispetto ad altri. Tali segnali prendono il nome di segnali di durata non limitata.
7
Tutti i valori assunti dal segnale sono considerati non trascurabili
DT=+∞

## Slide 8: Durata Temporale
Una famiglia particolarmente importante tra i segnali di durata non limitata è quella dei segnali periodici
Un segnale x(t) si dice periodico se esiste un valore T0 tale che:
T0 prende il nome di periodo fondamentale del segnale
Se tale valore non esiste, i segnali si dicono aperiodici

## Slide 9: Esempi di Segnale
Finestra Rettangolare
Segnale cosinusoidale

## Slide 10: Potenza di un Segnale
Spesso nella pratica viene utilizzata una misura logaritmica adimensionale della Potenza.
Tale misura prende il nome di Potenza in Decibel ed è definita come:
è una potenza di riferimento
Un rapporto Potenza/Potenza di riferimento pari ad 1 corrisponde a 0dB, pari a 2 corrisponde a 3dB, pari a 10 corrisponde a 10dB, pari a 100 corrisponde a 20dB,…