## Slide 1
Radar
Corso di Laurea:
Scienze e Tecnologie della Navigazione
Scienze Nautiche Aeronautiche e Meteo-Oceanografiche
Anno Accademico: 2023/2024
Crediti: 6 CFU
Docente: Giampaolo Ferraioli

## Slide 2
Sistemi Radar
(Prima Parte)

## Slide 3: Sommario
Effetto Doppler
Radar CW
Radar FM-CW
MTI

## Slide 4: Effetto Doppler
La variazione di frequenza tra il segnale trasmesso e il segnale ricevuto quando tx e rx sono in moto tra loro, prende il nome di effetto Doppler.
Nel caso di moto in avvicinamento, l’rx riceve un numero maggior di lunghezze d’onda per unità di tempo, percepito come un segnale a frequenza maggiore.
Nel caso di moto in allontanamento, l’rx riceve un numero minore di lunghezze d’onda per unità di tempo, percepito come un segnale a frequenza minore.

## Slide 5: Effetto Doppler
Tale effetto si ha anche nei sistemi radar.
Si trasmette un segnale con una frequenza f0. Il segnale retrodiffuso dal target, in movimento, presenta una variazione della frequenza rispetto alla frequenza di trasmissione. Tale frequenza prende il nome di frequenza doppler fd.
Il numero di lunghezze d’onda contenuto nel percorso radar-target-radar è:
La lunghezza d’onda corrisponde ad un’escursione di 2p rad.
L’escursione di fase totale nel percorso radar-target-radar è:

## Slide 6: Effetto Doppler
Se il target è in moto rispetto al radar, la distanza R (e quindi f) varia continuamente. La variazione della fase f rispetto al tempo è una frequenza angolare (pulsazione):
La frequenza Doppler fd è legata alla velocità radiale del target
v è la velocità dell’oggetto, q è l’angolo tra la traiettoria del target e la linea radar-target.

## Slide 7: Effetto Doppler
La frequenza Doppler fd
è 0 quando il target si muove lungo una traiettoria perpendicolare alla linea radar target (q =90°)
è massima quando il target si muove lungo la linea radar target (q =0°)

## Slide 8: Radar CW
Un radar può operare trasmettendo segnali continui al posto di segnali impulsati.
Tali sistemi radar prendono il nome di radar ad onda continua (Radar CW).
Il sistema trasmette con continuità un segnale e riceve con continuità il segnale di eco.
Nascono problemi di separazione tra il segnale Tx e il segnale RX.
Le applicazioni principali dei radar ad onda continua: stima della velocità del target (radar CW), stima della posizione (radar CW-FM)

## Slide 9: Radar CW
I Radar CW sono utilizzati per la stima della velocità dei target.
Si confronta la frequenza del segnale tx con quello del segnale ricevuto e si determina fd (e la velocità del target). Segno positivo bersaglio in avvicinamento. Segno negativo, bersaglio in allontanamento.
Problemi di accoppiamento tra tx e rx (parzialmente voluto)
Apparato più semplice rispetto a radar impulsato.
Utilizzi: autovelox

## Slide 10: Radar CW-FM
I Radar CW non sono in grado di calcolare la distanza tra il radar e il target. Manca un mark temporale per la determinazione del range.
Per risolvere il problema, viene utilizzata una modulazione in frequenza (FM). La frequenza del segnale trasmesso è cambiata linearmente con il tempo (Radar CW-FM).
Un target stazionario a distanza R, genera un’eco dopo un tempo T.

## Slide 11: Radar CW-FM
11
Fissato un istante di tempo si calcola la frequenza di battimento fb (differenza di frequenza tx e rx). Coincide con la frequenza fr dovuta alla distanza.
È possibile calcolare il tempo T e il range R a partire da fb
dove df0/dt è la pendenza retta

## Slide 12: Radar CW-FM
Nella pratica la frequenza del segnale non può essere aumentata con continuità in una sola direzione. Viene utilizzata una modulazione periodica
La frequenza di battimento misurata è:
La frequenza di battimento è costante.

## Slide 13: Radar CW-FM
Nel caso in cui il target è in moto rispetto al radar, una frequenza Doppler si sovrappone alla frequenza del segnale rx.
La frequenza Doppler causa uno shift verso l’alto o verso il basso della frequenza del segnale rx.
La frequenza di battimento diminuisce in un intervallo e aumenta in un altro.

## Slide 14: Radar CW-FM
E’ possibile calcolare sia la posizione del target (frequenza fr) sia la velocità del target (frequenza fd).
Nel caso di più target a diversa distanza, occorre calcolare le singole frequenze di battimento.

## Slide 15: MTI
I sistemi Moving Target Indicator (MTI) sono utilizzati per discriminare i target in movimento rispetto ai target stazionari.
Gli MTI si basano sulla trasmissione di un segnale ad onda continua (CW) convertito in un segnale impulsato.
Parte del segnale CW utilizzato in trasmissione viene fornito al ricevitore.

## Slide 16: MTI
Il segnale CW generato all’interno del trasmettitore e fornito come segnale di riferimento al ricevitore è:
dove ft è la frequenza di trasmissione e A l’ampiezza. Il segnale ricevuto da un target a distanza R0 è:
Il segnale ricevuto e il segnale di riferimento sono “battuti”. Il battimento consiste nel moltiplicare i due segnali (uno dei due sfasato di 90 gradi)

## Slide 17: MTI
A valle del filtraggio passa-basso (mixer) il segnale di uscita è dato da (solo segnale differenza):
Se il target è stazionario ( fd = 0), il segnale in ogni impulso assumerà un valore costante. Se il target è in movimento, il segnale in ogni impulso sarà una funzione del tempo.
Costante
NON Costante

## Slide 18: MTI
I target in movimento possono essere distinti da quelli stazionari guardando un display A-Scope. Consideriamo il caso di 2 target in movimento.
L’uscita dell’A-scope nel caso di singolo sweep (un solo impulso trasmesso) è il seguente:
Non è possibile riconoscere target in movimento.
Utilizzando più impulsi, i target stazionari saranno rappresentati allo stesso modo. I target in movimento varieranno in ogni sweep.

## Slide 19: MTI
Al variare dell’impulso trasmesso, i segnali in movimento varieranno la loro ampiezza (varia l’argomento del seno).
Si ha un effetto butterfly sull’A-scope. Maggiore è l’oscillazione, maggiore è la frequenza Doppler.

## Slide 20: MTI
L’effetto farfalla permette di individuare i target in movimento nel caso di utilizzo dell’A-scope, ma non nel caso di un PPI.
Nel caso di PPI, si utilizza un cancellatore a linea di ritardo. Elimina i target stazionari e mostra solo i target in movimento.
Il segnale ricevuto viene inviato su due canali, uno dei quali è una linea di ritardo (ritardo pari al tempo di ripetizione dell’impulso Tp).
Segnali stazionari cancellati (ampiezze costanti al variare di t). Segnali in movimento conservati (ampiezze variano con t)

## Slide 21: MTI
Il segnale, ricevuto da un target a distanza R0, in uscita dal mixer è:
Dove il termine f0 tiene conto della distanza R0.
Il segnale in uscita dalla linea di ritardo è dato da:
La differenza tra i due segnali è:
Consiste in un segnale cosinusoidale a frequenza fd e fase f0.

## Slide 22: MTI
L’ampiezza del segnale differenza è:
Ciò determina che per alcune frequenze Doppler particolari, l’ampiezza del segnale differenza è nulla.
L’ampiezza del segnale differenza è nulla per le frequenze l’argomento del seno è nullo (n=0,1,2,…):

## Slide 23: MTI
L’ampiezza del segnale differenza è nulla non solo per i target stazionari (n=0), ma anche per i target la cui frequenza fd è multipla della frequenza di ripetizione degli impulsi fp
Le velocità di tali target prendono il nome di velocità cieche:
Le velocità cieche sono un limite dei radar MTI (a differenza dei radar CW).
È possibile progettare il sistema in maniera da avere la prima velocità cieca più grande della massima velocità radiale attesa. In tal caso occorre lfp grande.
l è legato all’antenna e/o all’applicazione. Aumentare fp, riduce la massima distanza non ambigua. Trade-off tra velocità cieche e range non ambiguo.