## Slide 1
Radar
Corso di Laurea:
Scienze e Tecnologie della Navigazione
Scienze Nautiche Aeronautiche e Meteo-Oceanografiche
Anno Accademico: 2023/2024
Crediti: 6 CFU
Docente: Giampaolo Ferraioli

## Slide 2
Radar d’Immagine

## Slide 3: Radar d’Immagine
L’obiettivo di un radar di immagine è fornire mappe radar 2D di zone (o bersagli) di interesse.
La formazione delle immagini è legata al principio di funzionamento del radar classico.
L’immagine radar è una mappa bidimensionale (range-azimuth) in scala di grigi. Ogni pixel dell’immagine radar (cella di risoluzione) ha un’intensità (livello di grigio) legata alla sezione radar degli scatteratori contenuti all’interno della cella di risoluzione
La dimensione della cella di risoluzione dipende dalle caratteristiche del sensore (risoluzione in range e in azimuth)
Esistono diversi sistemi di radar da immagine (RAR, SAR).

## Slide 4: Radar d’Immagine
Un tipico radar d’immagine è costituito da un trasmettitore e da un ricevitore che operano su una piattaforma in movimento, come un aereo o un satellite.
Geometria di acquisizione
Azimuth, Range and Ground Range
Swath

## Slide 5: Radar d’Immagine
I sistemi di Imaging Radar sono sensibili alla radiazione elettromagnetica riflessa dalla scena osservata. L’intensità misurata può dipendere dalla lunghezza d’onda trasmessa

## Slide 6: Radar d’Immagine
: angolo di Incidenza
: range a centro scena
: estensione della scena in range
: estensione della scena in ground range
: Near range
: Far range
: dimensione dell’antenna in range
slant range

## Slide 7: Radar d’Immagine
7
La prima dimensione dell’immagine Radar (range) è data dalla distanza
La seconda dimensione (azimuth) è data dal movimento della piattaforma, sincronizzato con l’emissione degli impulsi

## Slide 8: Radar d’Immagine
8
I punti al suolo vengono mappati sulla base della distanza che hanno dal sensore (tempo che intercorre tra trasmissione segnale e ricezione eco).
Due conseguenze:
Distorsioni nell’immagine
Illuminazione laterale (evitare ambiguità)

## Slide 9: Radar d’Immagine
9
Illuminazione laterale
Distorsioni nell’immagine
Illuminazione laterale

## Slide 10
Illuminazione laterale
Radar d’Immagine
© Irea-CNR

## Slide 11
range
azimuth
Radar d’Immagine
© Irea-CNR

## Slide 12
range
azimuth
Radar d’Immagine
© Irea-CNR

## Slide 13
range
azimuth
Radar d’Immagine
© Irea-CNR

## Slide 14
range
azimuth
Radar d’Immagine
© Irea-CNR

## Slide 15: Radar d’Immagine
E-SAR (© DLR)
Dresda, Germania
Immagini Ottiche: elevata risoluzione, facile interpretazione
Immagini Radar: acquisizioni anche di notte e in presenza di nuvole. Interpretazione più difficile

## Slide 16: Radar d’Immagine
E-SAR (© DLR)
Dresda, Germania

## Slide 17: Radar d’Immagine
La risoluzione è il parametro che determina la qualità dell’immagine e rappresenta la minima distanza alla quale devono trovarsi due bersagli per essere distinguibili
La risoluzione in range è legata alla durata dell’impulso (come per il radar classico).
Normalmente si usano segnali chiamati chirp (modulazione FM – banda larga)
Consentono di migliorare la risoluzione senza dover ricorrere a Potenza e di picco estremamente alte (brevi durate)

## Slide 18: Radar d’Immagine
La risoluzione in azimuth è legata alla dimensione dell’antenna. Maggiore è l’antenna, più stretto è il fascio, migliore è la risoluzione in azimuth.
La risoluzione in Azimuth di un radar d’immagine classico (Radar ad Apertura Reale – RAR) è data da
dove
r = slant range e = larghezza del fascio
Considerando un antenna di lunghezza vale la relazione

## Slide 19: Radar d’Immagine
Un Radar d’immagine è limitato dalla dimensione massima dell’antenna utilizzabile (risoluzione in azimuth non buona)
Radar su piattaforma aerea
λ = 3,1 cm
L = 10 m
H = 7 km
Θ = 29°
≈ 24 m
Radar su piattaforma satellitare
λ = 3,1 cm
L = 10 m
H = 700 km
Θ = 29°
≈ 3 km

## Slide 20: Radar d’Immagine
Un sistema Radar ad Apertura Sintetica (SAR) si avvantaggia del fatto che la risposta di un punto scatteratore (Target) sul terreno è contenuta in più di un singolo eco radar
Un’appropriata combinazione degli impulsi ricevuti consente di sintetizzare un’antenna la cui dimensione apparente (Lsa) è notevolmente superiore a quella reale (L). L’antenna sintetica Lsa è costruita muovendo l’apertura reale attraverso una serie di posizioni lungo l’orbita.

## Slide 21: Radar d’Immagine
La larghezza di fascio sintetica
con lunghezza sintetica ed il fattore 2 tiene conto del percorso A/R del segnale.
La risoluzione è quindi data da
=

## Slide 22: Radar d’Immagine
Radar ad apertura sintetica
λ = 3,1 cm
L = 10 m
H = 700 km
Θ = 29°
= 5 m
Il SAR è caratterizzato da una risoluzione in azimuth molto migliore rispetto al radar d’immagine standard (indipendente dalla quota)
Un modo efficiente per migliorare la risoluzione in azimuth consiste nell’implementare un array sintetico, che consiste in un’antenna “virtuale” di grandi dimensioni. Per generare questa antenna Sintetica è necessario:
  Muovere un’antenna reale di dimensioni lungo la traiettoria di volo della piattaforma;
  Elaborare in modo coerente (modulo e fase) gli echi ricevuti provenienti dalla scena osservata

## Slide 23: Radar d’Immagine
Lo Speckle si genera quando un'onda coerente viene fatta passare attraverso un mezzo disordinato. SI consideri una cella di risoluzione contenente diversi scatteratori
Il segnale relativo alla cella di risoluzione è dato dalla somma coerente dei segnali di ogni scatteratore all’interno
Una variazione degli scatteratori all’interno della cella determina un vettore risultante diverso (dx vs sx).
Il risultato è un’immagine in cui pixels hanno un’intensità fortemente variabile (granulosa) - anche tra pixels adiacenti

## Slide 24
Sebbene in genere si assuma lo speckle come un rumore (speckle noise), lo speckle non è a rigore un rumore nel senso che non è una alterazione non desiderata di un segnale utile. Piuttosto, il fatto che i bersagli elementari cambiano di cella in cella provoca una fluttuazione del segnale.
Lo speckle può essere ridotto attraverso una elaborazione multi-look, basata sulla media incoerente (quindi delle sole intensità) di misure indipendenti, i looks appunto, della stessa scena.
I look indipendenti possono appartenere ad una finestra mobile nell’intorno del pixel di interesse della singola immagine, quindi si parla di multi-look spaziale, oppure, in presenza di una collezione di immagini SAR sulla stessa area, attraverso la media nel tempo delle acquisizioni (multi-look temporale).
In generale, il multi-look spaziale introduce una attenuazione dello speckle al prezzo della degradazione della risoluzione spaziale.
Radar d’Immagine

## Slide 25
Multi-Look Spaziale
SLC single-look
3x3 multi-look
5x5 multi-look
7x7 multi-look
media mobile
Radar d’Immagine
© Irea-CNR

## Slide 26
Multi-Look Temporale
.…
07/12/2011
09/02/2012
12/03/2012
media temporale
Radar d’Immagine
© Irea-CNR

## Slide 27
Approcci Non Locali
12/03/2012
Radar d’Immagine
© Irea-CNR

## Slide 28: Radar d’Immagine
satellite owner band resolution look angle swath lifetime
ERS-1 ESA C 25 m 23° 100 km 1991-2000
ERS-2 ESA C 25 m 23° 100 km 1995-2012
Radarsat-1 Canada C 10 m - 100 m 20°- 59° 50 - 500 km 1995-2013
ENVISAT ESA C 25 m - 1 km 15°- 40° 100 - 400 km 2002-2012
ALOS Japan L 10 m -100 m 35°- 41° 70 - 360 km 2006-2011
Cosmo Italy X ca. 1 m - 16 m … … 2007-
TerraSAR-X Germany X 1 m - 16 m 15°- 60° 10 - 100 km 2007/2010- & TanDEM-X
Radarsat-2 Canada C 3 m - 100 m 15°- 59° 10 - 500 km 2007-
ALOS-2 Japan L 3 m – 100 m 8°-70° 25 – 350 km 2014?-
Sentinel-1 ESA C 5 m – 50 m 20°-46° 20 - 400 km 2014?-
Courtesy of SAR-EDU

## Slide 29: Radar d’Immagine
ENVISAT / ASAR IM 2 Oberpfaffenhofen 100 km x 100 km; 25 m resolution (© ESA)
TerraSAR-X Spotlight Image 2 m resolution
Courtesy of SAR-EDU

## Slide 30: Radar d’Immagine
Deepwater Horizon
TerraSAR-X, July 9, 2010
TerraSAR-X © DLR
© Bill Emery, University of Colorado
Courtesy of SAR-EDU

## Slide 31: Radar d’Immagine
TerraSAR-X © DLR
© Bill Emery, University of Colorado
Courtesy of SAR-EDU
ENVISAT

## Slide 32: Radar d’Immagine
Immagini COSMO-SkyMed©

## Slide 33: Radar d’Immagine
Immagini Sentinel
© Irea-CNR