## Slide 1
Radar
Corso di Laurea:
Scienze e Tecnologie della Navigazione
Scienze Nautiche Aeronautiche e Meteo-Oceanografiche
Anno Accademico: 2023/2024
Crediti: 6 CFU
Docente: Giampaolo Ferraioli

## Slide 2
Sistemi Radar
(seconda parte)

## Slide 3: Sommario
Radar Secondario
Radar Meteo

## Slide 4: Radar Secondario
Radar Secondario è un sistema utilizzato per il controllo del traffico aereo. È un sistema basato sulla cooperazione del target. Non si basa sulla riflessione del target ma sulla risposta del target. Ha due segmenti: terra e bordo
Segmento a bordo (Trasponder)
Segmento a terra (Interrogator)

## Slide 5: Radar Secondario
Differenze con Radar Primario
Principio di funzionamento non basato sulla riflessione della Potenza trasmessa ma sulla risposta del trasponder
Portata maggiore con minore potenza: necessario solo un percorso di andata del segnale
Eliminazione del clutter dovuto a bersagli fissi: diversa frequenza tra interrogator e trasponder (1030MHz - Interrog. e 1090 MHz - Risposta)
Risposte non dipendono dalla sezione radar dell’oggetto
Determina la posizione dell’aereo in azimuth, in range e in quota
Non individua gli aeromobili non dotati di trasponder, e il clutter meteo

## Slide 6: Radar Secondario
Interrogazione
Il radar secondario effettua due tipi di interrogazioni mediante l’utilizzo di codici: Modo A e Modo C
Modo A: richiede all’aeromobile il proprio identificativo. L’interrogator trasmette due impulsi P1 e P3 a distanza di 8 us
Modo C: richiede all’aeromobile informazioni relativi alla sua quota. L’interrogator trasmette due impulsi P1 e P3 a distanza di 21 us.
Le Interrogazioni di Modo A e C sono normalmente alternate con un determinato periodo di ripetizione.

## Slide 7: Radar Secondario
Interrogazione
Il radar secondario effettua due tipi di interrogazioni mediante l’utilizzo di codici: Modo A e Modo C
Modo A: richiede all’aeromobile il proprio identificativo. L’interrogator trasmette due impulsi P1 e P3 a distanza di 8 us
Modo C: richiede all’aeromobile informazioni relativi alla sua quota. L’interrogator trasmette due impulsi P1 e P3 a distanza di 21 us.
Le Interrogazioni di Modo A e C sono normalmente alternate con un determinato periodo di ripetizione.

## Slide 8: Radar Secondario
Risposta
Il trasponder risponde trasmettendo un treno di impulsi compreso in un intervallo fisso di 20.3 us.
La sequenza di 12 impulsi binari è racchiusa da due impulsi F1 e F2. I 12 impulsi permettono 212=4096 combinazioni.
Ad un’interrogazione di Modo A, il trasponder risponde fornendo il suo identificativo
Ad un’interrogazione di Modo C, il trasponder risponde fornendo la propria quota di volo.
Nella risposta il Trasponder non inserisce il Modo a cui sta rispondendo

## Slide 9: Radar Secondario
Problemi: Lobi Secondari
Nel radar secondario il transponder può essere attivato da interrogazioni provenienti dai lobi secondari producendo la rivelazione di aerei in posizioni errate.
La tecnica di Soppressione dei Lobi Secondari (SLS) consente al transponder di “riconoscere” se l’interrogazione proviene dal lobo principale (risponde) o dai lobi secondari (ignora).
Si trasmette oltre a P1 e P3, un altro impulso P2 (2us dopo P1) mediante un’antenna quasi omnidirezionale. L’ampiezza di P2 è maggiore dei lobi secondari e minore almeno 9dB rispetto a P1.
Il trasponder risponde ad un’interrogazione solo se P1 è maggiore di almeno 9dB rispetto a P2

## Slide 10: Radar Secondario
Radar Secondario Modo S
E’ in grado di interrogare singolarmente ogni aeromobile
Viene formato un data link tra interrogator e trasponder, che consente lo scambio continuo di informazioni.
Il Radar Secondario di Modo S è compatibile con il Radar Secondario classico. Prevede ulteriori impulsi oltre a P1, P2 e P3
Ogni aeromobile ha un unico identificativo su 24 bit (più di 16 milioni). Appena ricevuta un’interrogazione cerca nel messaggio il proprio identificativo. Se lo riconosce risponde all’interrogazione.
Periodicamente gli interrogator effettuano una chiamata generale per aggiornare la lista degli aerei in vista. Il trasponder risponde comunicando il proprio indirizzo.

## Slide 11: Radar Secondario
Interrogazione di Modo A /C/No Reply
La trasmissione di P4 breve inibisce il Modo S. Risposte di Modo A o Modo C.
Interrogazione di Modo A /C/All Call
La trasmissione di P4 lungo indica al Modo S di trasmettere il proprio identificativo.
Interrogazione di Modo S - Short
La trasmissione di P2 inibisce il Modo A e Modo C. I Trasponder di Tipo S rispondono con uno Short
Interrogazione di Modo S - Long
La trasmissione di P2 inibisce il Modo A e Modo C. I Trasponder di Tipo S rispondono con un Long

## Slide 12: Radar Secondario
Quattro impulsi iniziali, seguiti da Risposta Short [56bit (5+27+24)] o Risposta Long [122bit (5+27+56+24)]
Risposta Short
Risposta Long
Format Number (5 bit): tipo di interrogazione (UF) e tipo di Risposta (DF). Ogni DF è una risposta ad uno specifico UF. ES: UF4 richiede l’altezza ad uno specifico Aereo, che risponde con DF4
Surv. & Commun. Control (27 bit): bit per la risposta
Address (24 bit): indirizzo univoco dell’Aereo
Message (56 bit): messaggi aggiuntivi (solo nelle risposte Long)

## Slide 13: Radar Secondario
DF17
Il Data Format 17 (Risposta Long 112bit) è detto “1090 Extended Squitter”. Lo Squitter è la generazione di una risposta broadcast senza una specifica interrogazione.
Capability (CA): riporta se l’aereo è airborne o su ground.
Aircraft Address: identificativo dell’Aereo
ADS-B Data: può includere
  aircraft type
  altitude,
  latitude,
  longitude
  airborne velocity.
Parity Information: controllo errore

## Slide 14: Radar Secondario
Il DF17 è la parte fondamentale di un sistema Automatic Dependent Surveillance Broadcast (ADS-B)
Automatic: non occorre alcuna interrogazione (DF17)
Dependent: si basa sui dati di navigazione “onboard” Surveillance: fornisce informazioni di sorveglianza e coordinamento del traffico
Broadcast: trasmissione dei dati in Broadcast
Aereo determina la propria posizione tramite GPS
Trasmette le proprie informazioni tramite DF17 in broadcast
Le informazioni ricevute vengono trasmesse alle Torri di controllo
https://www.flightradar24.com/
https://it.flightaware.com

## Slide 15: Radar Meteo
Nonostante il radar nasca con l’obiettivo di vedere attraverso le precipitazioni, esso è in grado, ad opportune frequenze, di vedere le precipitazioni.
Per un radar di sorveglianza la detection di una precipitazione è un problema.
Per un radar meteo, la detection di una precipitazione è l’obiettivo.
In particolare l’obiettivo del radar meteo non è soltanto quello di localizzare la perturbazione, ma valutarne l’entità.

## Slide 16: Radar Meteo

## Slide 17: Radar Meteo
Il principio di funzionamento è basato sulla retrodiffusione delle idrometeore. I radar meteo sono in grado di rilevare all’interno delle formazioni nuvolose solo le aree in cui vi è presenza di acqua.
Nel caso di particelle di acqua i dipoli (simili a piccole antenne) sono liberi di muoversi e tendono ad allinearsi alle linee di campo: retrodiffondono la potenza non assorbita nella direzione della potenza incidente.
Nel caso di grandine asciutta i dipoli sono meno liberi di muoversi e orientarsi e retrodiffondono casualmente in tutte le direzioni.

## Slide 18: Radar Meteo
Le frequenze utilizzate dai Radar Meteo sono quelle in Banda S, C e X.
A tali frequenze, la sezione radar delle particelle di acqua segue il modello di Rayleigh:
dove:
i: i-esima particella di acqua
K: parametro legato alle caratteristiche dielettriche delle particelle (dipende da frequenza e temperatura)
Di: diametro della particella

## Slide 19: Radar Meteo
Considerando il volume di risoluzione, la sezione radar può essere scritta come:
V è il volume di risoluzione e h è la RCS per unità di volume
Sfruttando il modello di Rayleigh e considerando che in un Volume V sono presenti N gocce di acqua, la RCS per unità di volume può essere riscritta:
Il termine
prende il nome di fattore di riflettività

## Slide 20: Radar Meteo
20
Nel caso del radar meteo, l’equazione radar viene modificata in maniera tala da tenere conto del fattore di riflettività.
Consideriamo l’equazione radar ottenuta considerando
Sostituiamo alla RCS il prodotto tra il volume e la RCS per unità di volume
Scrivendo h in funzione del fattore di riflettività si ottiene:

## Slide 21: Radar Meteo
Nell’ipotesi che il bersaglio occupi completamente la cella di risoluzione il Volume V si può approssimare come un cilindro di sezione ellittica con assi Rf e Rq ed altezza ct/2. Il volume dipende dalla distanza.
L’espressione finale dell’equazione radar meteo è:
Per semplicità si inglobano tutti i parametri del radar e i coefficienti nella Costante Radar CR (dipendente dal radar utilizzato). SI è ipotizzato che K sia noto.

## Slide 22: Radar Meteo
L’equazione radar meteo mette in relazione la potenza ricevuta con il fattore di riflettività
Tale equazione vale nelle ipotesi:
bersaglio occupa tutto il volume di risoluzione
bersaglio costituito da particelle sferiche di dimensioni inferiori alla lunghezza d’onda (modello Rayleigh)
proprietà dielettriche omogenee nel volume considerato
La conoscenza di Z consente di stimare l’entità della precipitazione e l’intensità della precipitazione.
A seconda del valore di Z esistono sei livelli di classificazione (da debole ad estrema)
Z è legato al tasso di precipitazione r tramite la relazione empirica Z=arb (a e b dipendono dal tipo di precipitazione)

## Slide 23: Radar Meteo
A bordo degli aerei la rappresentazione avviene mediante display digitali. Viene presentata l’immagine relativa all’intero volume osservato a diverse distanze di funzionamento
Le precipitazioni vengono normalmente rappresentate con 4 colori (diversi livelli di riflettività e precipitazione):
Verde – Precipitazioni leggere
Giallo – Bassa densità di precipitazione
Rosso – Alta densità di precipitazione
Magenta – Precipitazioni molto forti

## Slide 24: Radar Meteo
Le Attenuazioni sono una perdita di energia determinata dalla propagazione. Possono essere di due tipi: attenuazione da distanza, attenuazione da assorbimento
Incidente:
Radar di bordo Radar di terra

## Slide 25: Radar Meteo - Terra
Radar in banda S
Radar in banda X
Radar in banda C
Banda | Frequenza | Lunghezza d’onda
S | 2 – 4 GHz | 7.5 – 15 cm
C | 4 – 8 GHz | 3.5 – 7.5 cm
X | 8 – 12 GHz | 2.5 – 3.75 cm
Immagini e Video di Dott. Vincenzo Capozzi

## Slide 26: Radar Meteo - Terra
I radar in banda X
Punti di forza:
Ingombri limitati e costi accessibili;
Basso consumi energetici;
Classificazione dei target meteorologici più fine rispetto ai radar convenzionali.
Punti di debolezza:
Forte attenuazione del fascio elettromagnetico emesso dal radar;
Portata limitata.
I radar in banda X, in virtù delle loro caratteristiche, sono di frequente impiegati per il monitoraggio di siti particolarmente critici e fortemente antropizzati, come le aree aeroportuali e quelle metropolitane, ove è richiesta un’osservazione ad alta risoluzione spaziale e temporale dei fenomeni precipitativi.
Immagini e Video di Dott. Vincenzo Capozzi

## Slide 27: Radar Meteo - Terra
WR-10X
Produttore | ELDES s.r.l.
Tipologia di antenna | Polarizzazione orizzontale, pencil beam
Frequenza operative | 9.4 GHz
Frequenza di ripetizione dell’impulse | 800 Hz
Portata massima | 108 km
Potenza | 10 Kw
Risoluzione in azimuth | 1°
Risoluzione in range | 450 m
Numero di elevazioni dell’antenna | 10 (da 1 a 20°)
Il radar in banda X è stato installato nel mese di Novembre dell’anno 2011 dall’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” ed osserva i settori centro-occidentali della Regione Campania.
La geometria di scansione, attualmente, consta di 10 angoli di elevazione dell’antenna, compresi fra 1 e 20°.
108 km
WR-10X
72 km
Immagini e Video di Dott. Vincenzo Capozzi